Описание объекта закупки

на поставку кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

Наименование объекта закупки: поставка кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных.

| Номер вида ТСР, наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02.2018 г./ наименование по коду ОКПД 2/ ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-01-01 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Описание объекта закупки 1 | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 26 |
|  | Описание объекта закупки 2 | Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Подбор ширины сидения осуществляется с учетом индивидуальных потребностей пациента. Конкретная ширина сидения указывается в направлениях Заказчика. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Описание объекта закупки 3 | Кресла-коляски должны иметь раму, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных материалов. Поверхности металлических элементов кресла-колясок должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Передние и задние колёса кресло-коляски | Литые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Функционально-технические характеристики кресел-колясок | Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требования безопасности | Товар должен отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Количество типоразмеров ширин сиденья | 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | 1 типоразмер ширины сиденья кресел-колясок | не менее 51 см, не более 53 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | 2 типоразмер ширины сиденья кресел-колясок | не менее 54 см, не более 56 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | 3 типоразмер ширины сиденья кресел-колясок | не менее 58 см, не более 60 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Грузоподъемность кресло-коляски | Не менее 150 кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Комплект поставки | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер кресла-коляски; -рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 7-02-01 Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Описание объекта закупки 1 | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 38 |
|  | Описание объекта закупки 2 | Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Подбор ширины сидения осуществляется с учетом индивидуальных потребностей пациента. Конкретная ширина сидения указывается в направлениях Заказчика. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Описание объекта закупки 3 | Кресла-коляски должны иметь раму, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных материалов. Поверхности металлических элементов кресла-колясок должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Передние колёса кресло-коляски | Литые | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |
|  |  | Пневматические |  |  |
|  | Задние колёса кресло-коляски | Пневматические | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Функционально-технические характеристики кресел-колясок | Товар должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Требования безопасности | Товар должен отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Количество типоразмеров ширин сиденья | 3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | 1 типоразмер ширины сиденья кресел-колясок | не менее 51 см, не более 53 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | 2 типоразмер ширины сиденья кресел-колясок | не менее 54 см, не более 56 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | 3 типоразмер ширины сиденья кресел-колясок | не менее 58 см, не более 60 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  | Грузоподъемность кресло-коляски | Не менее 150 кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Комплект поставки | - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  | Маркировка Товара | Маркировка Товара должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер кресла-коляски; -рекомендуемую максимальную массу пользователя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| ИТОГО: | 64 |

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Товар должен иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара Получателем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями», который составляет для кресло-коляски с ручным приводом комнатной (для инвалидов и детей-инвалидов) не менее 6 лет, для кресло-коляски с ручным приводом прогулочной (для инвалидов и детей-инвалидов) не менее 4 лет.

Поставщик должен располагать сервисной службой для обеспечения гарантийного ремонта. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

В целях достижения максимального реабилитационного эффекта и обеспечения качественного размещения (позиционирования) Получателей в креслах-колясках, Поставщик до поставки должен привлечь Получателей к уточнению антропометрических данных Получателей для дальнейшей настройки регулируемых функций кресла-колясок.

Гарантийный срок: гарантийный срок эксплуатации кресла-колясок составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи товара.

Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

Место и порядок поставки Товара: Алтайский край, по месту жительства Получателей или (по выбору Получателей) в пункте(ах) выдачи Поставщика.

1. По месту нахождения пункта(ов) выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но не позднее - «30» августа 2024 года включительно.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должно быть обеспечено присутствие представителя Поставщика для возможности предоставления Получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам Получателей, а в отношении Получателей из числа лиц, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но не позднее «30» августа 2024 года включительно.