Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона  на  поставку в 2024 году специальных  транспортных средств с  автоматической коробкой переключения передач

Предмет аукциона – поставка в 2024 году специальных  транспортных средств с автоматической коробкой переключения передач.

Требования к качеству товара, к техническим характеристикам товара,              к безопасности товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к количественным и качественным характеристикам товара, к стоимости единицы товара, к комплектности и упаковке товара, к отгрузке (передаче) товара, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

1.   Специальные транспортные средства должны быть легковым.

2. Специальные транспортные средства должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

3.   Специальные транспортные средства должны быть не ранее 2023 года изготовления.

4.  Качество, маркировка и комплектность поставляемого и выдаваемого застрахованному лицу специального транспортного средства должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации:

-   Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018-2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;

- ГОСТ Р 31333-2006 «Шум машин. Измерение шума легковых пассажирских автомобилей в условиях, соответствующих городскому движению».

5. Специальные транспортные средства предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями с автоматической трансмиссией и обычным управлением.

6. Поставщик при передаче товара должен передать получателю следующие документы:

- гарантийный талон на специальное транспортное средство;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень

сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание специальных транспортных средств;

- паспорт специального транспортного средства;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации специального транспортного средства;

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- Документы должны находиться внутри специального транспортного средства. Специальное транспортное средство должно быть заправлено бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 (пяти) литров.

7. Документы, подтверждающие соответствие специального транспортного средства установленным требованиям:

- одобрение типа специального транспортного средства.

8. Срок гарантии на поставленное  специальное транспортное средство с автоматической коробкой переключения передач должен составлять 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

9. Передача специальных транспортных средств с автоматической трансмиссией Получателям осуществляется на складе Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в Белгородской области (район по согласованию с Заказчиком) при наличии у Получателя направления и документа, удостоверяющего личность

Передача специальных транспортных средств Получателям осуществляется в течение  10 (десяти) календарных  дней при представлении Получателем документа, удостоверяющего личность, и Направления, выдаваемого Заказчиком.

10. Технические характеристики специального транспортного средства с автоматической трансмиссией:

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики транспортного средства | Инструкция | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальное транспортное средство с автоматической коробкой переключения передач ОКПД2 29.10.59.390 | Категория транспортного средства- М1; Схема компоновки транспортного средства- переднеприводная; Тип кузова - должен быть седан или хэтчбек; Количество дверей- не менее 4; Колесная формула/ведущие колеса- 4х2/передние; Расположение двигателя- должно быть переднее поперечное; Тип двигателя должен быть четырехтактный, бензиновый; Трансмиссия должна быть автоматическая; Тип коробки передач должна быть с автоматическим управлением | Указывается конкретное значение | 3 |
|  | ИТОГО: |  |  | 3 |

11. Перечень работ по предпродажной подготовке специальных транспортных средств, включенных в цену специальных транспортных средств:

- мойка наружной части специального транспортного средства;

- чистка салона;

- проверка наличия механических повреждений поверхности кузова. При необходимости устранение мелких повреждений кузова и лакокрасочного покрытия;

-  проверка внешнего вида и ровности обивки салона;

- проверка наличия инструмента, комплектующих изделий и  установка их на место;

- проверка и при необходимости зарядка аккумуляторной батареи. Проверка правильности и надежности ее крепления;

- проверка плотности, уровня и при необходимости доведения до нормы: охлаждающей жидкости; жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления; масла в рулевом механизме; масла в картере двигателя; масла в коробке передач; жидкости в бачке омывателя стекол;

- проверка крепления колес, рулевого управления, ходовой части, шлангов и магистралей топливной и тормозной системы.