Приложение № 1

к Извещению о закупке

Описание объекта закупки

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Выполнение работ по изготовлению застрахованным, пострадавшим от несчастных случаев на производстве, протезов нижних конечностей

Срок выполнения работ: по 31 августа 2024 года включительно

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя

Выполнение работ по изготовлению Изделия должно включать в себя:

- снятие необходимых мерок с Получателя;

- изготовление, примерка, индивидуальный подгон Изделий;

- выдачу Изделий Получателю;

- обучение Получателя пользованию Изделиями;

-гарантийное обслуживание Изделий в соответствии с гарантийным сроком.

Количество: 4 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 005 333,32 руб.

ОКПД: 32.50.22.121

При использовании Изделия по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Изделия по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний".

| № | Наименование | Наименование, описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии 8-07-09 | Приемная гильза с индивидуально подобранной формой, оказывающая специфическую нагрузку и разгрузку в определенных областях культи голени. Пробная модель приемной гильзы (2 шт.) изготавливается методом 3D сканирования культи пациента, обработки в программной среде и далее методом аппаратного фрезерования полиуретанового позитива и глубокого вакуумного формования из прозрачного сополимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза изготавливается из акриловых смол холодного/горячего отвердения. Модульные комплектующие: полимерный лайнер с внешним текстильным покрытием. Динамичная карбоновая стопа с расщепленной носочной частью и отведенным большим пальцем для пациентов с высоким уровнем двигательной активности. Пружинные карбоновые и полимерные элементы обеспечивают ощутимое подошвенное сгибание при наступании на пятку, а также естественный перекат и высокую энергоотдачу. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Крепление сополимерным наколенником. Косметическая облицовка модульная – пенополиуретан. Чехлы хлопчатобумажные – 2 штуки, чехлы махровые – 2 штуки. Набор по уходу за культей. | 2 |
| 2 | Протез голени для купания 8-07-04 | Приемная гильза с индивидуально подобранной формой, оказывающая специфическую нагрузку и разгрузку в определенных областях культи голени. Пробная модель приемной гильзы (2 шт.) изготавливается методом 3D сканирования культи пациента, обработки в программной среде и далее методом аппаратного фрезерования полиуретанового позитива и глубокого вакуумного формования из прозрачного сополимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза изготавливается из акриловых смол холодного/горячего отвердения. Модульные комплектующие: полимерный лайнер с внешним текстильным покрытием. Стопа бесшарнирная с решетчатым профилем и отведенным большим пальцем, обладает хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью, влагозащищенная. Крепление сополимерным наколенником. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента, влагозащищённые. Чехлы хлопчатобумажные – 2 штуки, чехлы махровые – 2 штуки. | 2 |
|  |  | Итого | 4 |

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня подписания Получателем акта сдачи-приемки Изделий.