Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, не требующих стационарных условий,

по обеспечению протезами нижних конечностей

Описание объекта закупки

Количество: 24 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 7 019 391,79 рублей.

ИКЗ: 241100104079110010100101480013250323

ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние

| № п/п | Наименование изделия | Тип характеристики | Наименование характеристики | Описание допустимого значения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез стопы Страна происхождения __________ | Качественная | Функциональная характеристика | Протез стопы на неопороспособную культю; без косметической облицовки, без оболочки; гильза индивидуального изготовления по индивидуальному слепку с культи инвалида; Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза на инвалиде с использованием кожаных полуфабрикатов; тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | Значение характеристик не может меняться участником закупки | 4 |
| 2 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Страна происхождения __________ | Качественная | Функциональная характеристика | Протез голени модульный. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида и две сменных гильзы (приемная и вкладная). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление наколенником. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: любой, по назначению, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | Значение характеристик не может меняться участником закупки | 3 |
| 3 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Страна происхождения __________ | Качественная | Функциональная характеристика | Протез голени модульный, облицовка мягкая полиуретановая модульная, покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление наколенником. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | Значение характеристик не может меняться участником закупки | 1 |
| 4 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Страна происхождения __________ | Качественная | Функциональная характеристика | Протез голени модульный, облицовка мягкая полиуретановая модульная. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, с высоким уровнем стабилизации. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладной гильзы применяется силикон-лайнер в количестве 2-х штук. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | Значение характеристик не может меняться участником закупки | 4 |
| 5 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Страна происхождения __________ | Качественная | Функциональная характеристика | Протез голени модульный, облицовка мягкая полиуретановая модульная. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Примерочная гильза из термоформуемого пластика. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В качестве вкладной гильзы применяется силиконовый лайнер в количестве 2-х штук. Крепление с помощью наколенника. Стопа на основе карбонового волокна, высокой степени энергосбережения. Постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | Значение характеристик не может меняться участником закупки | 1 |
| 6 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Страна происхождения __________ | Качественная | Функциональная характеристика | Протез бедра модульный. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Две сменных гильзы (приемная и вкладная). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Без вкладной гильзы. Крепление протеза с помощью поддерживающего бандажа. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости; коленный модуль с ручным замком полицентрический; тип протеза: любой, по назначению; в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | Значение характеристик не может меняться участником закупки | 9 |
| 7 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Страна происхождения __________ | Качественная | Функциональная характеристика | Протез бедра модульный; облицовка модульная мягкая, косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические. Приёмная гильза индивидуальная. В качестве вкладной гильзы применяется силикон-лайнер в количестве 2-х штук. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Коленный модуль с тормозным механизмом, одноосный с толкателем, с повышенной подкосоустойчивостью. Тип протеза: любой, по назначению, комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | Значение характеристик не может меняться участником закупки | 1 |
| 8 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Страна происхождения __________ | Качественная | Функциональная характеристика | Протез бедра модульный. Косметическая облицовка модульная из вспененного полиуретана. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи. Материал индивидуальной постоянной гильзы: пластик на основе акриловых смол. Коленный модуль гидравлический. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Крепление протеза с помощью бандажа. Тип протеза по назначению: постоянный в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | Значение характеристик не может меняться участником закупки | 1 |
|  |  | ИТОГО | 24 |

*Характеристики Изделия и требования к Изделию установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалидов в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 24 месяца на протез стопы; протез голени модульный, в том числе при недоразвитии; протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии после дня подписания акта приема-передачи Изделий.

3. Срок действия государственного контракта до 30.09.2024.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление Изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее, чем за 15 календарных дней до окончания срока исполнения контракта.