Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на поставку электронных ручных видеоувеличителей

Описание объекта закупки

ИКЗ 241100104079110010100101470012640323

НМЦК 2 120 000,00

Количество 53 штук

КТРУ 28.99.39.190-00000282

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30 июня 2024 года.

| № п/п | Наименование | Функциональные характеристики изделия | Кол-во изделий (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеоувеличитель (Электронный ручной видеоувеличитель) « » Страна происхождения « » | Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем обеспечивает чтение плоскопечатного текста и рассматривание мелких рисунков слабовидящими инвалидами с остротой зрения от 0,03 до 0,1. Прибор имеет следующие характеристики: - тип: ручной; - вес: ≤ 0,3 кг; - максимальное время автономной работы от аккумулятора: ≥ 2 часов; - максимальный уровень увеличения, крат: ≥ 10; - минимальный уровень увеличения: ≤ 5; - количество цветовых режимов: ≥ 4 штук; - наличие дополнительных функций: стоп кадр; - наличие кнопок управления: да; - наличие подсветки: да; - наличие экрана: да; - размер диагонали экрана: ≥ 3 и < 5 дюймов (25,4 мм); - тип питания: от сети; - тип питания: от аккумулятора; - цветная HD камера: да. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 7 лет. Наличие встроенного цветного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали в диапазоне от 9 до 18 см; -не менее пяти режимов отображения: полноцветный (для просмотра изображений) и четыре высококонтрастных режима для чтения (черный на белом фоне, белый на черном фоне, желтый на синем фоне, желтый на черном фоне) Независимо от типа видеоувеличителя и применяемой степени увеличения изображение на дисплее должно оставаться четким и неразмытым Устройство должно иметь: - наличие функции автофокуса, обеспечивающей фиксацию изображения на объекте без участия пользователя. В технических условиях на модель устройства может быть предусмотрена возможность временного отключения данной функции пользователем. -режим записи изображения в памяти устройства и (или) на внешний носитель (флэш-карта); - режим увеличения и перемещения записанных в память устройства или на внешний носитель (флэш-карта) изображения в горизонтальном и вертикальном направлениях; -режим просмотра изображений, записанных в памяти устройства и (или) на внешний носитель (флэш-карта); - режим обновления внутреннего программного обеспечения аппарата из файлов, записанных в памяти устройства и (или) на внешний носитель (флэш-карта); - режим «быстрого чтения», при котором изображение остается четким и не размытым даже при быстром перемещении устройства; - возможность работы ЭРВУ в процессе зарядки; - камеру с разрешением не менее 2 Мп; -дополнительную подсветку достаточной яркости для использования видеоувеличителя в темноте с возможностью ее включения и выключения пользователем; при этом подсветка должна позволять по возможности не только рассматривать объект, но и предотвращать образование бликов на глянцевой поверхности; - режим настройки яркости изображения и громкости звуковых сигналов. Элементы управления должны быть хорошо видимы слабовидящему, и, если таких элементов несколько, каждый из них должен быть выделен отдельным цветом для их лучшей идентификации. Включение, выключение, а также переключение режимов работы сопровождается звуковыми сигналами. Питание от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера, от встроенного аккумулятора или батареи. Разъемы: для подключения сетевого адаптера, выход на наушники и внешнюю акустическую систему, слот для флэш–карты (в случае записи памяти на внешний носитель); Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора или батареи не менее 3 ч. Наличие светодиодного индикатора заряда батареи и визуальной индикации разряда батареи. Габаритные размеры не более 190*85*35 мм Вес (без сетевого адаптера) в диапазоне от 100 грамм до 600 грамм В комплект поставки входит: - электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем; -плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое руководство по эксплуатации; -сетевой адаптер (зарядное устройство); -сумка с ремнем для переноски; -головной телефон; - паспорт изделия на русском языке; - гарантийный талон или документ, дающий право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для ремонта и (или) устранения неисправностей; -флэш–карта объемом не менее 2 Гигабайта (наличие флэш-карты в случае записи памяти на внешний носитель); -упаковочная коробка. Устройство должно иметь ручку, которая либо откидывается, либо складывается при необходимости. | 53 |

Требования к товару:

Изделие должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Безвозмездный гарантийный ремонт, включая бесплатную доставку товара до места ремонта и обратно до места жительства инвалида. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не превышает 20 рабочих дней.

Поставщик обеспечит наличие гарантийных талонов или документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для ремонта и (или) устранения неисправностей.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить копии действующих декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара, иных документов (при наличии), свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 1 рабочего дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Исполнитель обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение Товара (принятие направления в работу, выдача Товара и т.д.).